## Slide 1: Loxone Demo Koffer
Overzicht van het project en functies

## Slide 2: Overzicht
Data van Loxone-sensoren via UDP ontvangen
Visualisatie in Loxone App
Gebruik van Air- en Tree-technologie
Demonstratie van automatisering in een draagbare koffer

## Slide 3: Hardwarecomponenten
Loxone Miniserver (Gen 1 of 2)
Air Base Extension & Tree Extension
Weerstation en Comfort Sensor
Drukventielen, voeding, netwerkapparatuur
Robuuste draagkoffer

## Slide 4: Gebruikte Loxone-componenten
Weather Station: real-time weerdata
Comfort Sensor Air: temperatuur, vochtigheid, CO2, beweging
Drukventielen: aansturing via digitale uitgangen

## Slide 5: Geïmplementeerde functies
Alarmsysteem via raambreuk of aanwezigheidsdetectie
Manuele ventielsturing met potentiometers
UDP-verbinding voor externe sensor data (bv. temperatuur, vochtigheid)

## Slide 6: Netwerkcommunicatie (UDP)
Externe sensoren sturen data via UDP
Virtuele UDP-ingangen in Loxone Config
Parsing van data naar bruikbare waarden
Voorbeeld: 'T=21.5;H=45.2;CO2=380'

## Slide 7: Integratie met Loxone Config & App
Apparaten koppelen via Air of Tree Extensions
Data zichtbaar in app via virtuele ingangen
Bediening alarm en ventielen via app

## Slide 8: Opbouw van de GitHub-repo
/docs: documentatie en demo’s
/src: loxone code + demo’s
/udp_receiver: voorbeeldcode UDP server

## Slide 9: Installatie en Setup
Voeding aansluiten
Apparaten koppelen in Loxone Config
UDP-configuratie en parser instellen
App layout bouwen en synchroniseren

## Slide 10: Toekomstige uitbreidingen
Logging en data opslag (InfluxDB + Grafana)
MQTT integratie
Home Assistant koppeling
Live grafieken in app
Geluidssignalen en verlichting
Instructievideo maken

## Slide 11: Bronnen
Loxone Air Base Extension
Loxone Tree Extension
Loxone Weather Station
Loxone Comfort Sensor
Loxone Config handleiding